GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001122-001-16

##### ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANEXO 1

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS

| DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR |
| --- |
| CLAVE SAICA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| 5412-0001 | UNIDAD VEHICULAR DE 4 CILINDROS, DOBLE CABINA, COMBUSTIBLE GASOLINA, EQUIPADA PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS A DOMICILIO; A TRAVÉS DE CASETA CONVERSIÓN CON MOBILIARIO PARA EQUIPO MÉDICO Y BANCA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA | 70 | VEHICULO |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

DESCRIPCIÓN: UNIDAD VEHICULAR DE 4 CILINDROS, DOBLE CABINA, COMBUSTIBLE GASOLINA, EQUIPADA PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS A DOMICILIO A TRAVÉS DE CASETA CONVERSIÓN CON MOBILIARIO PARA EQUIPO MÉDICO Y BANCA PARA TRASLADO DE PERSONAL.

COLOR DE LA UNIDAD VEHICULAR: BLANCO

MOTOR: 4 CILINDROS

POTENCIA (HP@RPM): MIN. 158@6000, MAX. 193@6300

TRANSMISIÓN MANUAL (VELOCIDADES): MIN. 5; MAX. 6

DISTANCIA ENTRE EJES (mm): MIN.3,085; MAX.3,150

SUSPENSIÓN DELANTERA: DOBLE HORQUILLA BARRA ESTABILIZADORA

SUSPENSIÓN TRASERA: MUELLE

DIRECCIÓN: HIDRÁULICA

FRENOS DELANTEROS: DISCO

FRENOS TRASEROS: TAMBOR

SISTEMA DE FRENADO: ABS

| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| ALTO | 1724 | 1815 |
| ANCHO | 1798 | 1882 |
| LARGO | 5258 | 5359 |

| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| ALTO | 1005 | 1170 |
| ANCHO | 1441 | 1458 |
| LARGO | 1049 | 1732 |

| DIMENSIONES DE CAJA (mm) | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| ALTO | 474 | 480 |
| ANCHO | 1540 | 1560 |
| LARGO | 1503 | 1549 |

PESO Y CAPACIDADES

| PESO Y CAPACIDADES: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| PESO VEHICULAR (kg): | 1694 | 1890 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (kg): | 2710 | 2900 |
| CAPACIDAD DE CARGA (kg): | 820 | 1346 |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts.) | 80 | 80 |
| PASAJEROS | 5 | 5 |
| RINES (PULGADAS) | 15 | 17 |
| LLANTAS | 195/70R15 | 265/65R17 |
| LLANTA DE REFACCIÓN | 195/70R15 | 265/65R17 |

ACCESORIOS DE LA UNIDAD VEHICULAR

EXTINGUIDOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 2 KG DE CAPACIDAD

GATO Y LLAVE DE BIRLOS

SEÑALES ANTI REFLEJANTES

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN

DISEÑO ESTRUCTURAL

- ESTRUCTURA EN PERFILES TUBULARES DE 2X1”, C-18 Y PERFILES TUBULAR DE 1X1”, C-18 ELECTROSOLDADOS COMO REFUERZO EN PAREDES Y TECHO DE LA UNIDAD, ESTRUCTURA FIJADA A LA BATEA DE LA UNIDAD CON TORNILLERIA DE GRADO.

- INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA COMO SOPORTE EN PAREDES Y TECHO.

- REFORZAMIENTO DE MUELLES DE LA UNIDAD VEHICULAR PARA UN MAYOR SOPORTE DE CARGA.

DISEÑO EXTERIOR

- FORRADO EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH CALIBRE 18, EN ACABADO BLANCO BRILLANTE POR SECCIONES PEGADAS A LA UNIDAD VEHICULAR CON ADHESIVOS DE POLIURETANO UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS GARANTIZANDO LA SUJECIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS. MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS DE SOL, LLUVIA ACIDA, GASOLINA, SOLVENTES Y A LOS IMPACTOS, A PRUEBA DE FILTRACIÓN LIQUIDA. CON ACABADO EN MOLDURAS DE ALUMINIO.

- PUERTAS TIPO BANDERA, FABRICADAS EN TUBULAR 1X1” CALIBRE 18 ELECTROSOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA. FORRADO INTERIOR CON PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.3 MM DE ESPESOR Y FORRADO EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH, CALIBRE 18 EN ACABADO BLANCO BRILLANTE POR SECCIONES PEGADAS A LA UNIDAD VEHICULAR CON ADHESIVOS DE POLIURETANO, BISAGRAS TIPO AUTOMOTRIZ, ACABADO CON GASKET DE 1” PARA SELLADO HERMÉTICO DE LAS PUERTAS Y APLICACIÓN DE CHAPA HUNDIDA TIPO AUTOMOTRIZ CON LLAVE Y MANIJA INTERIOR CON LLAVE CON CINTA ADICIONAL DE BARRICADA REFLEJANTE EN EL EXTERIOR DE LAS PUERTAS. DOS PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1” POR CADA PUERTA.

- VENTANAS HABILITADA CON DOS VENTANAS CORREDIZAS CON MOSQUITERO DE 0.60 MTS X 0.90 MTS, INSTALADAS UNA CADA COSTADO DE LA CAJA SECA Y UN MEDALLÓN DE 0.40 MTS X 0.30 MTS INSTALADO EN LA SECCIÓN FRONTAL INTERIOR DE LA CAJA SECA PARA TENER COMUNICACIÓN VISUAL CON LA CABINA DEL CONDUCTOR.

- ESTRIBO TRASERO FABRICADO EN PERFIL PTR 1 ¼” X 1 ¼” CALIBRE 14 Y PERFIL PTR DE 2” X 1”, CALIBRE 14 ELECTROSOLDADO Y FIJADO AL CHASIS DE LA UNIDAD CON ACABADO EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 CONSIDERANDO UN ANCHO PARA QUE VAYAN PERSONAS PARADAS EN ELLA.

DISEÑO INTERIOR

- FORRO INTERIOR HABILITADO CON PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.3 MM DE ESPESOR, CON BARRA DE UNIÓN PARA ACABADO INTERIOR; SUJETO CON REMACHES EN PVC, SELLADOS, EN COLOR BLANCO CON PROTECCIÓN, TOTALMENTE LISAS, CON RETARDANTE AL FUEGO, LAVABLE Y RESISTENTE A LOS SOLVENTES, LIBRE DE HUMEDAD Y ACABADO EN MOLDURA DE ALUMINIO. AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1”, EN PAREDES, TECHO Y PUERTAS.

- PASAMANOS, DOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1” DE 1.40 MTS INSTALADOS EN EL TOLDO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, CON AGARRADERAS FABRICADAS EN TELA PARA SUJECIÓN DEL PERSONAL INSTALADAS A LO LARGO DE AMBOS PASAMANOS.

- PISO EN MADERA DE 12 MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINOLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS CON ACABADO EN MOLDURA DE ALUMINIO.

- MUEBLE PARA EQUIPO MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON VARIOS COMPARTIMIENTOS FABRICADOS EN POLÍMERO PLÁSTICO COLOCADO DETRÁS DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN, LAS MEDIDAS DEBERÁN DE SER ACORDES A LA CAJA SECA. SE ANEXA DISEÑO (ANEXO 1A).

- BANCA TIPO CHASE LOUNGE FABRICADA EN POLÍMERO PLÁSTICO CON CINTURONES DE SEGURIDAD, LAS MEDIDAS DEBERÁN SER ACORDES A LA CAJA SECA. SE ANEXA DISEÑO (ANEXO 1A).

SISTEMA ELÉCTRICO

- ARNÉS ELÉCTRICO, COLOCACIÓN DE ARNÉS MAESTRO, CABLEADO OCULTO EN DUCTOS DE PVC, EN RELACIÓN A CALIBRES Y CODIFICACIÓN POR COLOR DE CADA UNO DE LOS CABLES. EL CABLE DEBERÁ DE SER TIPO THW ANTI FLAMA Y AUTO EXTINGUIBLE.

- CENTRO DE CARGA; CIRCUITO DE PROTECCIÓN POR MEDIO DE PORTA FUSIBLE Y FUSIBLES TIPO AUTOMOTRIZ.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- ILUMINACIÓN INTERIOR CON TRES LUCES DE LEDS, CONTROLADO DESDE UN INTERRUPTOR SENCILLO DE UBICADO EN EL TABLERO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA UNIDAD VEHICULAR, FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTO BRILLO TRANSPARENTE DE SOBREPONER Y COLOCADO EN FORMA UNIFORME EN EL TOLDO DE LA CAJA SECA.

- ILUMINACIÓN EXTERIOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA CUAL INVOLUCRA 4 PLAFONES DE LEDS EN COLOR ÁMBAR UBICADOS EN LA SECCIÓN FRONTAL SUPERIOR Y 6 PLAFONES DE LEDS EN COLOR ROJO UBICADOS EN LA SECCIÓN TRASERA SUPERIOR DE LA CAJA SECA.

ACCESORIOS

UN EXTINGUIDOR DE POLVO QUÍMICO SECO INSTALADO EN EL ÁREA DE PERSONAL DEL INTERIOR DE LA CAJA SECA.

CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD A ENTREGAR |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD VEHICULAR DE 4 CILINDROS, DOBLE CABINA, COMBUSTIBLE GASOLINA, EQUIPADA PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS A DOMICILIO; A TRAVÉS DE CASETA CONVERSIÓN CON MOBILIARIO PARA EQUIPO MÉDICO Y BANCA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA | VEHÍCULO | TOTALIDAD DE LAS UNIDADES UN MES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. |

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

| INMUEBLE | DOMICILIO |
| --- | --- |
| ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | AVENIDA JARDÍN No. 356 COLONIA DEL GAS DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO C.P. 02950, CIUDAD DE MÉXICO |

LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS PUESTOS EN PISO EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDE REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LAS UNIDADES HASTA SU TOTALIDAD; SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA LA FECHA LIMITE DE ENTREGA.  EN CASO DE ENTREGAR UNIDADES FUERA DE ESTE PERÍODO, SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

EL HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL DOMICILIO INDICADO; A PARTIR DE LAS 9:00 Y HASTA LAS 13:00 HORAS.

REQUERIMIENTOS GENERALES

EL LICITANTE TE DEBERÁ DE INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA DEL FABRICANTE DE LA CONVERSIÓN A PROPONER, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE SE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN CASO DE SER UN DISTRIBUIDOR. EL NO PRESENTAR ESTA INFORMACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

ACTA DE HECHOS ANTE NOTARIO  EN DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA COMO MÍNIMO CON EL SIGUIENTE EQUIPO EN EL ESTABLECIMIENTO, MISMO QUE ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAMBLE O ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES Y QUE LA CONVOCANTE SE RESERVARÁ EL DERECHO DE VERIFICAR FÍSICAMENTE EN LAS INSTALACIONES.

- CASETA ESPECIAL PARA POLVO Y EXTRACTORES DE AIRE Y TOMA DE AIRE

- CASETA ESPECIAL PARA HORNEADO DE PINTURA Y TOMAS DE AIRE

- MAQUINA DE SOLDAR

- MAQUINA DE SOLDAR TRIFÁSICA

- MAQUINA CORTADORA HIDRÁULICA

- MÁQUINA DOBLADORA HIDRÁULICA

ESTA ACTA DE HECHOS DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA CONVERSIÓN EN CASO DE NO PRESENTARLA SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

FOTOCOPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DEL TITULO DE REGISTRO DE ,MARCA EMITIDO POR EL INSTITUTO DE REGISTRO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL NO PRESENTAR ESTA INFORMACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE INDICAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD:

LAS UNIDADES VEHICULARES PROPUESTAS DEBERÁN SER DE MARCAS PRESTIGIADAS Y RECONOCIDAS EN EL PAÍS, GARANTIZANDO QUE LAS REFACCIONES Y AGENCIAS PARA SU MANTENIMIENTO SE ENCUENTREN UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE INTEGRAR A SU PROPUESTA TÉCNICA FOTOCOPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE CERTIFICADO DE  SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 2008 O SUPERIOR DE LA EMPRESA CARROCERA QUE COLABORE CON EL LICITANTE, CON ALCANCE DE DISEÑO, FABRICACIÓN, VENTA DE VEHÍCULOS CON EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, ESTA CERTIFICACIÓN ESTARÁ AVALADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EL CERTIFICADO REQUERIDO DEBERÁ DE ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA CONVERSIÓN, EL NO PRESENTAR ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

PARA LOS BIENES OFERTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ DE PRESENTAR, FOLLETOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES PROPUESTOS, ESTOS DEBERÁN DE PROPORCIONARSE EN IDIOMA ESPAÑOL PERFECTAMENTE BIEN REFERENCIADOS. EN CASO DE NO PRESENTAR ESTA INFORMACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

MUESTRAS

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE PRESENTAR EN EL ALMACÉN GENERAL EN UN LAPSO NO MAYOR A DOS DÍAS POSTERIORES A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES UN PROTOTIPO DE LA UNIDAD REQUERIDA CON TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE FICHA.

EL PROVEEDOR QUE PRESENTE PROTOTIPO EN EL ALMACÉN DURANTE EL PERÍODO SEÑALADO SE LE ENTREGARÁ UN RECIBO, EL CUAL DEBERÁ DE SER INTEGRADO A SU PROPUESTA TÉCNICA. EN CASO DE QUE NO SE PRESENTE ESTE RECIBO, SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS

EL PROTOTIPO ENTREGADO SE LE REALIZARÁ LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

INSPECCIÓN FÍSICA PARA CORROBORAR ACABADOS Y FUNCIONALIDAD

PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON CHORROS DE AGUA PARA VERIFICAR QUE NO EXISTEN FILTRACIONES

VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

LAS PRUEBAS SERÁN REGISTRADAS EN EL FORMATO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS DISEÑADO PARA TALES EFECTOS. (ANEXO 1B)

PERÍODO DE GARANTÍA

LA GARANTÍA DE LAS UNIDADES VEHICULARES SERÁ DE TRES AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ENTREGAR CARTA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN DONDE INDIQUE QUE LA GARANTÍA DE LAS UNIDADES  VEHICULARES SERÁ POR TRES AÑOS O 60,000 KM, A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE COMPROMETE A SUSTITUIR LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PRESENTEN DEFECTOS Y NO CUMPLAN CON LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA.

ANEXO 1 A

NOTA.- LAS MEDIDAS INDICADAS SON EXTERIORES Y PUEDEN TENER UNA TOLERANCIA DE +/- 3%

INTERIOR DE CAJA

ANEXO 1B

“FORMATO DE EVALUACIÓN”

| REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD VEHICULAR |
| COLOR DE LA UNIDAD (INDISTINTO PARA PROTOTIPO Y BLANCO PARA LOTE) |  |  |  |
| MOTOR 4 CILINDROS |  |  |  |
| POTENCIA |  |  |  |
| TRANSMISIÓN |  |  |  |
| DISTANCIA ENTRE EJES |  |  |  |
| SUSPENSIÓN DELANTERA |  |  |  |
| SUSPENSIÓN TRASERA |  |  |  |
| DIRECCIÓN |  |  |  |
| FRENOS DELANTEROS |  |  |  |
| FRENOS TRASEROS |  |  |  |
| SISTEMA DE FRENADO |  |  |  |
| DIMENSIONES EXTERIORES |  |  |  |
| DIMENSIONES INTERIORES |  |  |  |
| DIMENSIONES DE CAJA |  |  |  |
| PESOS Y CAPACIDADES |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| CONVERSIÓN |
| DISEÑO ESTRUCTURAL |  |  |  |
| DISEÑO EXTERIOR |  |  |  |
| DISEÑO INTERIOR |  |  |  |
| SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |  |
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |  |

PRUEBAS FÍSICAS QUE SE REALIZARÁN A PROTOTIPO Y A LOTE ENTREGADO

| DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| CONVERSIÓN |
| PRUEBA DE HERMETICIDAD |  |  |  |
| INSPECCIÓN OCULAR DE GAVETAS Y BANCA DE ACUERDO A DISEÑO (ANEXO 1A) |  |  |  |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BISAGRAS EN GABINETES Y BANCA |  |  |  |
| ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LOS GABINETES |  |  |  |

NOTAS:

LA PRUEBA DE HERMETICIDAD SE REALIZARA ARROJANDO CHORROS DE AGUA A TODA LA UNIDAD CON MANGUERA SIMULANDO LLUVIA VERIFICANDO QUE NO EXISTAN FILTRACIONES EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD Y CONVERSIÓN.

LA INSPECCIÓN OCULAR SERÁ PARA VERIFICAR QUE EL DISEÑO Y NUMERO DE GAVETAS Y BANCA SEAN ACORDES A LA ANEXO 1A.

LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BISAGRAS DE LAS GAVETAS Y BANCA SE REALIZARAN POR MEDIO DE APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS COMPROBANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE HERMÉTICO.

EL ANÁLISIS DIMENSIONAL SE REALIZARÁ CORROBORANDO LAS MEDIDAS INDICADAS EN EL ANEXO 1A DE ACUERDO A LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS.

| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |  |
| --- | --- |